Príloha č. 1:

Technická špecifikácia požadovaného manipulátora a cenová ponuka

Manipulátor – 1 ks

| Názov a typ zariadenia: |
| --- |
| Technický údaj - požadovaný parameter | Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre * |
| maximálna sila zdvihu min. 4000 kg |  |
| maximálna výška zdvihu min. 6,9 m |  |
| pohotovostná hmotnosť stroja max. 8500 kg |  |
| rozmery manipulátora | – šírka max. 2400 mm |  |
|  | – dĺžka max. 5500 mm |  |
|  | – výška max. 2500 mm |  |
| maximálna pojazdová rýchlosť min. 40 km/h |  |
| maximálny výkon motora min. 105 kW |  |
| objem motora min. 4,4 litrov |  |
| plnenie emisnej normy min. Stage IV (Tier4f) |  |
| reverzný chod ventilátora chladiča |  |
| teleskopické rameno odpružené ovládané hydraulicky |  |
| joystick s proporcionálnymi a súbežnými funkciami a s ovládaním pojazdu vpred/vzad |  |
| hydraulické rýchloupínanie náradia ovládané z kabíny |  |
| hydraulický okruh na ramene nakladača |  |
| prietok čerpadla min. 140 l/min. |  |
| pracovný tlak min. 25MPa |  |
| elektronicky ovládaná plynulá prevodovka |  |
| elektrohydraulický reverzor radený pod záťažou |  |
| hydrostatické riadenie |  |
| nezávislé riaditeľné nápravy 3 režimy |  |
| prevádzkové brzdy na všetky kolesá |  |
| el. parkovacia brzda |  |
| bezpečnostná kabína odpružená |  |
| klimatizácia |  |
| kúrenie |  |
| pneumaticky odpružená sedačka vodiča |  |
| strešné okno a otvárateľné zadné okno |  |
| LCD displej |  |
| rádio s reproduktormi a s pripojením USB a Bluetooth |  |
| elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá |  |
| štartovanie len pri zaradenom neutrále |  |
| jazda len s obsluhou v kabíne |  |
| automatická brzda pri vypnutí motora |  |
| alarm spätného chodu |  |
| indikátor preťaženia teleskopického ramena |  |

| Názov a typ zariadenia: |
| --- |
| Technický údaj - požadovaný parameter | Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre * |
| kolesá s rozmermi min. 460/70x24" s blatníkmi |  |
| pracovné LED svetlá |  |
| prevádzkové svetlá |  |
| zadný záves pre príves s čapom 32mm |  |
| prípojky pre 2-okruhé vzduchové brzdy pre príves |  |
| paletizačné vidly s rýchloupínaním na záves |  |
| lopata na ľahký materiál s vymeniteľným britom |  |
| šírka lopaty min. 2400 mm |  |
| objem lopaty min. 2,5 m3 |  |
| lopata na maštaľný hnoj s pridržiavačom |  |
| šírka lopaty na maštaľný hnoj min. 2300 mm |  |

Názov dodávateľa:

Ponuku vypracoval:

V ................................ dňa............

Celková suma 		............................. Eur bez DPH

DPH 			............................. Eur

Celková suma		............................. Eur s DPH

.............................................

Meno, podpis, pečiatka